УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО УК «Русь»

___________Русских В.В.

А К Т

обследования технического состояния жилого дома:

Жмайлова, 4/2,  1, 3 очередь

« 29 »  октября   2014года                                                                                 г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

-Инженер ООО УК «Русь»  Литовченко Н.В.

-Председатель Совета дома  __________________

-Члены Совета дома:

1.______________________________________

2.______________________________________

произвели осмотр дома по адресу: г.Ростовн/Дону, ул.Жмайлова, 4/2  и отметили следующее техническое  состояние элементов жилого здания, инженерного  оборудования   и придомовой территории:

| Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт | Ед. измер. | Принятое решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фундамент | Хорошее | 1,3очер |  |  |  |
| отмостка | Хорошее | 1,3очер |  |  |  |
| цоколь | Удовлет | 1,3очер |  |  |  |
| 2. Стены | Удовлетв | 1,3очер |  |  |  |
| 3. Межпанельные стыки | кирпич |  |  |  |  |
| 4. Фасад | Удовлетв | 1,3очер |  |  |  |
| балконы |  | 1,3очер |  |  |  |
| лоджии | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| карнизы | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| козырьки | Неудовлетв | Дополнительная установка козырьков 1,3очередь |  | Кап.рем |  |
| Водоотводящие устройства | Удовдовл. | 1,3очер |  |  |  |
| 5. Кровля | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| вентшахты | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| 6. Перекрытия | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| чердачные помещения | Удовл. | 1,3очер |  |  |  |
| 7. Подъезды: |  |  |  |  |  |
| полы | Удовлетв. | 3очередь-14эт-отсутствует плитка на полу (керамогранит) (0,9х0,6)м2, (1,2х0,6)м2 |  | Тек.рем |  |
| стены | Неудовлетв. | 3очередь-13эт-Восстановление участка цветной штукатурки стены-(1,5х0,6)м2 12эт.-Осыпание цветной штукатурки (0,5м2),разваливается короб из гибсокартона (05х2,70)м2 1очередь |  | Тек.рем |  |
| окна | Неудовл. | 3очер.-Треснутые стекла дверей выхода на балкон- 12эт., 11эт., 7эт., |  | Тек.рем |  |
| двери | Неудовлетв. Удовлетв. | 3очередь-2эт-восстановление двери выхода на балкон, 13эт.-Восстановление двери в мусоросборник 1очередь |  | Тек.рем |  |
| Лестничные марши | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| Входы в подъезд | Неудовлетв. | Необходимо выполнить ограждение входов в подъезды очередь1,3 |  | Тек.рем |  |
| Освещение подъездов | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| Мусорокамеры | нет | 1,3очер |  |  |  |
| 8. Подвалы, техподполье | Удовлетв | 1,3очер |  |  |  |
| 9.Инженерное |  |  |  |  |  |
| Оборудование сети: |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | Удовлетвор. | 1,3очер |  |  |  |
| и электрические |  |  |  |  |  |
| устройства, |  |  |  |  |  |
| наружное освещение | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| Лифты | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| 10.Водопровод | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| Пожарная сигнализация | Неудовлетв. | Отсутствуют пожарные рукова 3очередь-34шт |  | Тек.рем. |  |
| канализаци | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Удовлетв. | 1,3очер |  |  |  |
| теплоснабжение | Удовлетв. | 1,3очер-Отсутствуют перекрывающие вентеля на прямых стояках с/отопления -52шт |  | Тек рем. |  |
| Рамки управления | Неудовл. | 1,3очер=Необходимо выполнить перемонтаж сброса системы отопления1,3очередь |  | Тек.рем | . |
| 11. Внешнее |  |  |  |  |  |
| благоустройство |  |  |  |  |  |
| хозяйственной |  |  |  |  |  |
| площадки, площадки |  |  |  |  |  |
| для отдыха,тротуары |  |  |  |  |  |
| Озеленение |  | 1,3очер-необходимо высадка цветов, деревьев |  | тек |  |

Инженер ООО УК «Русь»    Литовченко Н.В.          __________________________

Председатель совета дома Жмайлова,4/2  __________________________

Члены Совета дома:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________