УТВЕРЖДАЮ

Директор НП «Русь»

___________Русских В.В.

А К Т

обследования технического состояния жилого дома:

339-й стрелковой дивизии, 27А

«14»  октября  2011г.                                                                                                                 г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

Инженер НП «Русь» Литовченко Н.В.

Председатель ТСЖ «Русич» Локота О. В.,

Члены Правления ТСЖ «Русич»:

1. ________________________

2. ________________________

произвели осмотр дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 27А и отметили   следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомовой территории:

| Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт | Ед. измер. | Принятое решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фундамент | Хорошее |  |  |  |  |
| отмостка | Хорошее | Ремонт отмостки частично возле 2-го подъезда (материал – асфальт) | м² | Тек.рем. |  |
| цоколь | хорошее |  |  |  |  |
| 2. Стены | Хорошее |  |  |  |  |
| 3. Межпанельные стыки | Хорошее |  |  |  |  |
| 4. Фасад | хорошее |  |  |  |  |
| балконы |  |  |  |  |  |
| лоджии | Удовл. |  |  |  |  |
| карнизы |  |  |  |  |  |
| козырьки |  |  |  |  |  |
| водоотводящие устр-ва |  |  |  |  |  |
| 5. Кровля | Удовл. | Ремонт примыкания к машинному помещению - 2под. | м | Тек.рем. |  |
| вентшахты | Удовл. | Разрушение оголовка вент.ка-нала, частично отсутствует покрытие у 2-х вентканалов | м² | Тек.рем. |  |
| 6. Перекрытия |  |  |  |  |  |
| чердачные помещения |  |  |  |  |  |
| 7. Подъезды: |  |  |  |  |  |
| полы | Удовл. |  |  |  |  |
| стены | Неудовл. | Ремонт первых этажей, шпаклевка, меловая и масляная окраска | м² | Тек.рем. |  |
| окна | Неудовл. | Ремонт откосов подъездных окон со стороны фасада 1,2,3 под. (альпинисты) | м | Тек.рем. |  |
| двери | Удовл. |  |  |  |  |
| Лестничные марши | Удовл. |  |  |  |  |
| Входы в подъезд | Удовл. |  |  |  |  |
| освещение | Удовл. | Установка датчиков движения в тамбурах 1,2,3 под. Установка энергосберегающих ламп в подъездах (1,2,3) с 1 по 10 этаж. |  | Кап.рем. |  |
| 8. Подвалы, техподполье | хорошее | Уборка подвала от мусора |  | Тех.сод. |  |
| 9. Инженерное оборудование сети: |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение и электрические устройства, |  |  |  |  |  |
| наружное освещение |  |  |  |  |  |
| 10. Водопровод |  |  |  |  |  |
| канализация |  | Выполнение подпорных столбов под канализационный лежак – 2шт., цементная стяжка пола - 3м² |  | Тек.рем. |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение |  | Замена приборов учета тепловой энергии |  | Кап.рем. |  |
| 11. Внешнее благоустройство хозяйственной площадки |  |  |  |  |  |
| площадки для отдыха |  |  |  |  |  |
| тротуары |  |  |  |  |  |
| Озеленение |  | Закупка цветов и кустарников |  |  |  |

Инженер НП «Русь»  Литовченко Н.В.  __________________________

Председатель ТСЖ «Русич»   Локота О.В. __________________________

Члены правления ТСЖ:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________