УТВЕРЖДАЮ

Директор НП «Русь»

___________Русских В.В.

А К Т

обследования технического состояния жилого дома:

Зорге, 6

« 08 »  октября   2011года                                                                                                            г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

Инженер НП «Русь»  -   Литовченко Н.В.

Председатель Совета дома  -  Стрельцов А.С.

Члены Совета дома:

1.______________________________________

2.______________________________________

произвели осмотр дома по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 6 и отметили следующее техническое состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомовой территории:

| Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт | Ед. измер. | Принятое решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фундамент | Удовлетв. |  |  |  |  |
| отмостка | Удовлетв. |  |  |  |  |
| цоколь | Неудовл. | Частичное осыпание шпатле-вочного слоя и фасадной окраски -1,5м² | м² | Тек.рем. |  |
| 2. Стены | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 3. Межпанельные стыки | Кирпичный |  |  |  |  |
| 4. Фасад | Удовлетв. |  |  |  |  |
| балконы | Удовлетв. |  |  |  |  |
| лоджии | нет |  |  |  |  |
| карнизы | Удовлетв. |  |  |  |  |
| козырьки | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Водоотводящие устройства | Неудовл. | Выполнение водоотводящих устройств 1,2,3,4под ≈ 7м | м/п | Тек.рем |  |
| 5. Кровля | Удовлетв. |  |  |  |  |
| вентшахты | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 6. Перекрытия | Удовлетв. |  |  |  |  |
| чердачные помещения | нет |  |  |  |  |
| 7. Подъезды: |  |  |  |  |  |
| полы | Неудовл | Ремонт цементного покрытия пола, жидкие полы или синтетические ≈ 200м² 1,2,3,4 под, с1 по 5 эт. | м² | Кап.рем. |  |
| стены | Удовлетв. |  |  |  |  |
| окна | Хорошее |  |  |  |  |
| двери | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Лестничные марши | Неудовл. | Замена полностью ограждений лестничных клеток 1,2,3,4под. с 1 по 5этаж.≈ 137м | м/п | Кап.рем. |  |
| Входы в подъезд | Неудовлет. | покраска | м² | Тек.рем. |  |
| освещение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 8. Подвалы, техподполье | Неудовл. | Очистка от мусора |  | Тек.рем. |  |
| 9.Инженерное |  |  |  |  |  |
| Оборудование сети: |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| и электрические | Удовлетв. |  |  |  |  |
| устройства, |  |  |  |  |  |
| наружное освещение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 10.Водопровод | Неудовл | Установка насоса на холодную воду (проект) |  | Кап.рем. |  |
| канализация | Удовлетв. |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| теплоснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 11. Внешнее |  |  |  |  |  |
| благоустройство | Удовлетв. |  |  |  |  |
| хозяйственной |  |  |  |  |  |
| площадки, площадки | Удовлетв. |  |  |  |  |
| для отдыха,тротуары | Неуд. | Ремонт лавок, ограждение детской площадки |  | Тек.рем. Кап.рем. |  |
| Озеленение | Удовлетв. | Посадка цветов и кустарников | шт | Тек.рем. |  |

Инженер НП «Русь»    Литовченко Н.В.          __________________________

Председатель Совета дома   Стрельцов А.С. __________________________

Члены Совета дома:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________