УТВЕРЖДАЮ

Директор НП «Русь»

___________Русских В.В.

А К Т

обследования технического состояния жилого дома:

Зорге, 70

« 05 »  октября   2011года                                                                                                            г. Ростов-на-Дону

Комиссия в составе:

Инженер НП «Русь»  - Литовченко Н.В.

Председатель Совета дома  -  Погребная Е.И.

Члены Совета дома:

1.______________________________________

2.______________________________________

произвели осмотр дома по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 70 и отметили следующее техническое

состояние элементов жилого здания, инженерного оборудования и придомовой территории:

| Наименование элементов здания придомовой территории, инженерного оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт | Ед. измер. | Принятое решение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фундамент | Удовлетв. |  |  |  |  |
| отмостка | Неудовл. | Ремонт материал асфальт ≈ 10м² | м² | тек.рем. |  |
| цоколь | Неудовл. | Множественное осыпание шпатлевочного слоя и фасадной окраски со стороны подъездов 1,2,3под ≈ 50 м² | м² | Тек.рем. |  |
| 2. Стены | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 3. Межпанельные стыки | Неудовл. | кв.106 затекание со стены ≈ 10м | м/п | Тек.рем. |  |
| 4. Фасад | Удовлетв. |  |  |  |  |
| балконы | нет |  |  |  |  |
| лоджии | Удовлетв. |  |  |  |  |
| карнизы | Удовлетв. |  |  |  |  |
| козырьки | Неудовл. | Ремонт железобетонных конструкций козырьков, оштукатуривание и окраска конструкций козырька, выполнение водоотводящих устройств ≈24 м² | м² | Кап.рем. |  |
| Водоотводящие устройства | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 5. Кровля | Удовлетв. |  |  |  |  |
| вентшахты | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 6. Перекрытия | Удовлетв. |  |  |  |  |
| чердачные помещения | нет |  |  |  |  |
| 7. Подъезды: |  |  |  |  |  |
| полы | Удовлетв. |  |  |  |  |
| стены | Удовлетв. | Ремонт 1-го подъезда с1 по 9эт. шпатлевка, побелка, покраска | м² | Кап.рем. |  |
| окна | хорошее |  |  |  |  |
| двери | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Лестничные марши | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Входы в подъезд | Неудовлет. | Осыпание штукатурки и окраски ≈ 10 м² 1,2,3 под | м² | Тек.рем. |  |
| освещение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 8. Подвалы, техподполье | Неуд. | Очистка от мусора и последствий залития канализацией |  | Тех.сод. |  |
| 9.Инженерное |  |  |  |  |  |
| Оборудование сети: |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| и электрические | Удовлетв. |  |  |  |  |
| устройства, |  |  |  |  |  |
| наружное освещение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 10.Водопровод | Удовлетв. |  |  |  |  |
| канализация | Удовлетв. |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| теплоснабжение | Удовлетв. |  |  |  |  |
| 11. Внешнее |  |  |  |  |  |
| благоустройство | Удовлетв. |  |  |  |  |
| хозяйственной |  |  |  |  |  |
| площадки, площадки | Удовлетв. |  |  |  |  |
| для отдыха,тротуары | Удовлетв. |  |  |  |  |
| Озеленение | Удовлетв. | Посадка цветов и кустарников | шт | Тек.рем. |  |

Инженер НП «Русь»  Литовченко Н.В.          __________________________

Председатель Совета дома   Погребная Е.И. __________________________

Члены Совета дома:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________